EASY PRO EP 1206L

Výrobce: RIM CZ a.s.

Design: RIM Design Team

EASY PRO EP 1206L

Otočná kancelářská židle s konstrukcí oděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry.

| Mechanika | Samonastavitelná SELF 1 se synchronním pohybem sedáku Vhodná pro pracoviště, kde se často střídají sedící osoby. Síla protitlaku se automaticky nastavuje dle hmotnosti sedící osoby v rozsahu 50 – 120 kg s možností rozsahu a blokace pohybu opěry ve 4 pozicích. Maximální úhel záklonu opěry je 20°, synchronní pohyb sedáku je v rozsahu 6,5°. |
| --- | --- |
| Sedák | Výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m3, potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastevení výšky sedáku v rozmezí 400 – 520 mm. |
| Opěradlo | Plastový rám čalouněný speciálním potahem LINE, zaručujícím dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečných prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. Materiál plastů polyamid. |
| Čalounění | Sedák - dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra – speciální potah LINE je tvořen látkou z obou stran, tepelně spojenou s PUR pěnou s výrazným plastickým vzorem. Materiál látky je 100% Polyester. Barvy – černá, šedá, zelená, červená |
| Podnož | Pětiramenný stabilní kříž ø 68 cm, materiál polyamid. |
| Kolečka | Tvrdá nebo měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké nebo tvrdé podlahové kryty (dle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody. |
| Plastové díly | Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách. |
| Područky | 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. 083 A – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. 084 - multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 10 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelé do šířky v rozsahu 45 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. |
| Příplatkové provedení | Výškové nastavení bederní opěry (10 cm) Kříž leštěný hliník nebo RAL 9006 Plynovka s odpružením dosedu Vyšší plynovka pro výšku sedáku 440 – 560 mm Nožní kolo Kluzáky (nebo kluzáky s filcem) vysoké 60 mm |
| Certifikát | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept EASY PRO

| EP 1204L.083 | EP 1204L.083 | EP 1222L | EP 1224L.043 |
| --- | --- | --- | --- |