VICTORY VI 1411

Výrobce: RIM CZ a.s.

Design: Massimo Costaglia

VICTORY VI 1411

Otočná kancelářská židle s konstrukcí oděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry.

| Mechanika | ST1 - Synchronní mechanika s bočním nastavením Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku kličkou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti. |
| --- | --- |
| Sedák | Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m3, potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420 – 540 mm. |
| Opěradlo | Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Síť má vysokou pevnost a spolu s dostatečnou šířkou rámu a výškově stavitelnou bederní opěrkou poskytují komfortní podepření zad sedící osoby a nedochází k deformaci sítě a nežádoucím tlakům rámu. Výškově stavitelná podpěra v lumbální oblasti zad (85 mm). Materiál plastů polyamid. |
| Čalounění | Sedák - dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra - síťovina K+R 482 černá, materiál 100% Polyester - síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97% Polyester, 2% Polyamid,1% Elastan. - samonosná prodyšná látka OMEGA, barvy dle výběru z nabídky - síťovina RIB, barvy dle výběru z nabídky, 34% polyester, 58% polyamid, 8% polyacryl. |
| Podnož | Pětiramenný stabilní kříž ø 68 cm, materiál polyamid. |
| Kolečka | Tvrdá dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody. |
| Plastové díly | Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev. |
| Područky | 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. 083 – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. 084 - multifunkční područky T tvaru celoplastové. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelé do šířky v rozsahu 47 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. |
| Příplatkové provedení | Provedení plastů bílá – opěra, sedák Ergonomicky tvarovaný sedák XXL Samostatný náklon sedáku -5° . Záklon opěradla 21°. Plynovka s odpružením dosedu Plynovka pro výšku sedáku 440 – 560 mm Kříž litý hliník leštěný, RAL 9006 nebo bílý plast Měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu |
| Certifikát | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept VICTORY

| VI 1401.022 | VI 1411 | VI 1412 | VI 1405 |
| --- | --- | --- | --- |
| VI 1421 | VI 1422 | VI 1431 | VI 1434 |